附件：

采购内容及技术要求

1、电子借阅机

电子书借阅机系统需实现终端平台展示、图书资源管理、借阅等功能，同时具备支持ios、android系手机客户端应用，可通过微信等第三方扫描工具二维码扫描直接在线阅读原版文本全文。资源的展示方式为瀑布流形式，资源封面由屏幕顶端向下飘落，动态流动，循环播放。支持资源单独、混合展示，资源可按资源类型分类展示。支持智能切屏功能，实现图书、视频、专题资源快速切换展示。系统具备良好的开放性，可以支持二次开发，并

提供一定数量的内置正版电子图书，提供更新服务。

硬件参数：

| 液晶拼接屏 & 拼接控制器 | 单块屏幕尺寸：46寸（标准）分辨率：1920*1080; 亮度 500cd/m2; 对比度3000:1; 可视角度 178°; 使用寿命 60000小时以上; 物理拼缝3.5mm（标准）拼接屏通过3C强制性产品认证,可提供检测报告； |
| --- | --- |
| 多屏显卡 | 总线接口：PCI Express 2.0 x16 显存容量：2048 MB DDR3 显存位宽：128 位 显存带宽：28.5 GB/s 卡型：SFF¹ CUDA 处理器核心数量：192 显示器接口：mini DisplayPort (4) 每块显卡可连接的显示器最大数量：4 单口支持的数字显示器最大分辨率：3840*2160 单口支持的模拟显示器最大分辨率：1920x1200 合计最高可输出分辨率： 15360*2160及3840*8640 及7680*4320 OpenGL 4.3 DirectX 12 Shader Model 5 支持 CUDA 功率和散热方式：35W - 被动式3 支持 nView DisplayPort 链路数：4 DVI 链路数：4 模拟显示器 VGA 4 支持 DisplayPort 1.2 DP 1.2 MST 模式下的显示器最大数量：4 DP 1.2 流式克隆模式下的显示器最大数量：16 |
| 触摸框 | 六点触摸，触摸灵敏度高 |
| 拼接显示控制系统 | 支持单屏、多屏信号调整；可灵活的将多个屏幕拼接组合；可调整屏幕亮度、对比度、颜色等； |
| 控制主机 | 配置：不低于I7处理器 8G DDR4内存 128G SSD固态硬盘 |

2、电子书法机

电子书法机操作系统 windows7，服务器Windows Server 2012 R2，用户可以通过虚拟的设备来感受书法练习的全过程，仿真度要高，书写线条流畅，延迟小于0.1s。支持模拟砚台、沾墨动画等效果表现，提供笔触粗细大小选择。包含打印和网络模块，对书写出来的内容进行盖章、保存、打印、分享。

硬件参数

| 屏幕要求 | 屏幕规格：43寸 液晶屏：LG LED 显示比例 16：9 屏幕分辨率：1920*1080 可视角度：全视角 亮度： 500cd/m2 对比度 3000:1 机壳：表面钢化玻璃、金属烤漆外壳 触摸介质 手指、触摸笔等不透光物体 定位精度 ±2mm 透光率 ≥95% 触摸点数 多点红外触摸（10点） 响应时间 6ms以内 输出分辨率 4096X4096 线性错误 2mm 扫描频率 50scans/s 芯片 英特尔 酷睿I7（5600） 主板 工业主板 内存 不低于4G 硬盘 60G SSD |
| --- | --- |
| 外观要求： | 书桌加木椅一套 |